Síťové modely
Počítačové sítě I
2. Síťové modely
Miroslav Spousta, 2005
<qiq@ucw.cz>, http://ww.ucw.cz/~qiq/vsfs/

---
Výpočetní model
Síťový model
Jak postavit počítačovou síť?
složitý problém, je vhodné ho rozložit na podproblémy
nabízí se možnost dekomponovat na několik úrovní podle funkce
  1. dobře odpovídá opravdovým implementacím
  1. umožňuje to do jisté míry zaměnitelnost implementací
    1. v praxi: zaměňujeme hlavně nejnižší vrstvy
jednotlivé vrstvy mohou být řešeny jako HW nebo SW
kolik má být vrstev?
co má která za úkol?
jak budou spolupracovat?
Síť

---
Síťový model
Síťový model
Jak spolu budou vrstvy provázané?
vždy budou komunikovat jen sousední vrstvy (vertikální komunikace)
  1. vrstva dostává požadavky od vyšší a využívá služeb nižší vrstvy
vrstvy komunikují „po síti“ s protilehlou vrstvou stejné úrovně
  1. horizontální komunikace
N + 1
N + 1
N
N
N - 1
N - 1

---
Protokol
Protokol
definuje pravidla komunikace odpovídajících si vrstev
každý protokol patří do některé z vrstev
v jedné vrstvě může koexistovat několik protokolů (např. TCP, UDP)
data se předávají po PDU (Protocol Data Unit)
liší se podle vrstvy
obsahují dvě části: hlavičku (případně patičku) a data
N + 1
N + 1
 PDU
N
N
N - 1
N - 1

---
Zapouzdření
Zapouzdření
data se předávají od vyšší vrstvy k nižší
postupně se „obalují“, přibývají řídící informace jednotlivých vrstev
nižší vrstva nerozumí struktuře, bere vše jako data
po přijetí se data opět postupně vybalují
veškeré údaje nutné pro zpracování dat jsou v hlavičce
  1. adresa odesilatele, příjemce, typ dat, pořadové číslo, ...
N + 1
Hlavička
N + 1
Data
N
Hlavička
N
Data
N - 1
Hlavička
N - 1
Data

---
Zapouzdření obr.
Příklad zapouzdření
uživatelská
data
aplikace
HTTP data
TCP
hlavička TCP
HTTP data
IP
hlavička IP
hlavička TCP
HTTP data
ovladač Ethernetu
hlavička Ethernetu
hlavička IP
hlavička TCP
HTTP data
patička Ethernetu

---
Architektura a model
Architektura a model
Model = představa o tom, jak má síť vypadat
  1. kolik má vrstev, které vrstvy mají co za úkol
  1. např. referenční model ISO/OSI
Architektura
  1. konkrétní naplnění jednotlivých vrstev
  1. konkrétní protokoly pro jednotlivé vrstvy
  1. např. TCP/IP, IPX/SPX

---
ISO
Referenční model ISO/OSI
původně mělo jít o síťovou architekturu (tedy včetně implementace)
  1. později alespoň jako specifikace protokolů
  1. nakonec bez popisu protokolů
velmi obecný
  1. snažil se obsáhnout všechny možnosti síťové komunikace
  1. maximalistický: vše, co by se „někdy mohlo hodit“
  1. příliš složitý na implementaci (vznikal jako teoretický základ)
mezinárodně standardizován
dnes slouží především pro srovnávání jednotlivých architektur
nakonec bylo zvoleno 7 vrstev jako ideální

---
Referenční model ISO/OSI
Referenční model ISO/OSI
podobné činnosti patří do stejné vrstvy
rozdělení na vrstvy by mělo minimalizovat tok dat mezi nimi (režii)
práce by měla být mezi vrstvy rozdělena stejnoměrně
rozdělení by mělo zohledňovat stávající standardy
není sedm vrstev zbytečně mnoho?
  1. TCP/IP má čtyři
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Fyzická vrstva
Fyzická vrstva
Aplikační
jejím úkolem je přenos bitů po fyzickém médiu
  1. nabízí službu pro příjem a odesílání bitů
kódování, modulace, časování, synchronizace
základní a přeložené pásmo
médium (bez drát, vodiče, optické vlákno)
elektrické parametry signálů
mechanické parametry (konektory, rozhraní)
paralelní, sériový přenos
synchronní, asynchronní, arytmický
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Linková vrstva
Linková vrstva
přenáší bloky dat: rámce (frame)
přenáší data jen v přímém spojení (jen k blízkým sousedům, ne přes hranici sítě)
využívá různé implementace fyzické vrstvy
synchronizace rámců (začátek, konec, …)
řízení přístupu ke sdílenému médiu
detekce a náprava chyb
řízení toku dat (ochrana před zahlcením příjemce)
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Síťová vrstva
Síťová vrstva
zajišťuje přenos paketů (ty se vkládají do linkových rámců)
pakety se přenášejí od zdrojového uzlu k cílovému, mohou procházet přes různé přestupní uzly v mezilehlých sítích
zajišťuje směrování jednotlivých paketů v síti
  1. podle různých algoritmů:
    1. centralizované, distribuované
    1. adaptivní, neadaptivní
nejvyšší vrstva přenosové infrastruktury
  1. tedy nejvyšší, která musí být přítomna na přestupních uzlech
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Směrovač
Směrovač
 Přestupní uzel
pracuje na
síťové vrstvě
Aplikační
Aplikační
...
...
Transportní
Transportní
Síťová
Síťová
Síťová
Linková
Linková
Linková
Fyzická
Fyzická
Fyzická

---
Transportní vrstva 1
Transportní vrstva
Nabízí a zajišťuje spolehlivý přenos dat
  1. přizpůsobuje možnosti sítě požadavkům aplikací
dvě varianty:
  1. transportní služba bez spojení (přenos bloků)
  1. transportní služba se spojením (navázání, přenos dat a ukončení spojení)
zakrývá rozdíly nižších vrstev
  1. vyšší vrstvy mohou vyžadovat něco, co nižší vrstvy nenabízí
  1. spojení <=> bez spojení. spolehlivost <=> nespolehlivost
řízení toku dat
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Transportní vrstva 2
Transportní vrstva
až do síťové vrstvy se uzly chápou jako nedělitelné, mají jednu adresu
transportní služba umožňuje rozlišit jednotlivé entity (např. procesy, služby)
obvykle jsou rozlišeny pomocí portů, se kterými se procesy asociují
příklad: TCP port 80 se používá pro HTTP protokol (World Wide Web)
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Transportní vrstva 3
Transportní vrstva
Aplikační
Proces 3
Proces 2
Prezentační
Proces 1
Relační
Transportní
Port 1
Port 2
Port 3
Síťová
Linková (spojová)
Síťová adresa
Fyzická

---
Relační vrstva
Relační vrstva
Úkolem je synchronizace dialogu vyšších vrstev
navazuje spojení
  1. něco jako operátorka v manuální telefonní ústředně
řídí tok dat (prioritní data, …)
další možné úkoly: transakce, šifrování dat
není příliš jasné, co má dělat v počítačových sítích
v TCP/IP úplně chybí
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Prezentační vrstva 1
Prezentační vrstva
zabývá se strukturou zpráv, jejím zápisem (syntaxí)
přizpůsobuje strukturu zprávy aplikaci
převod kódů a abeced, modifikace grafického uspořádání dat
linearizace (převod vícerozměrných struktur do lineární podoby)
poskytuje:
  1. dohodu o syntaxi
  1. transformace
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Prezentační vrstva 2
Prezentační vrstva
Nižší vrstvy se snaží přenést data přesně bit po bitu
Prezentační vrstva naopak do dat může zasahovat:
změna kódování dat:
  1. převod mezi různými typy čísel s plovoucí řádovou čárkou (floating point)
  1. převod mezi architekturami Big a Little Endian
    1. celá čísla se mohou ukládat dvěma způsoby
  1. převod kódování (ASCII, EBCDIC)
  1. formát dat, struktur
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Aplikační vrstva
Aplikační vrstva
zpřístupnění komunikace aplikacím a procesům
  1. původně: popisuje všechny aplikace
    1. nemá smysl
  1. => pouze ty části aplikací, které komunikují
poskytuje služby:
  1. přenos zpráv
  1. identifikaci komunikujících stran (číslem, adresou, jménem)
  1. dohoda o ochraně přenášených zpráv
  1. určení kvality používané služby
  1. synchronizace aplikací (klient – server)
Aplikační
Prezentační
Relační
Transportní
Síťová
Linková (spojová)
Fyzická

---
Problémy ISO/OSI
Problémy modelu ISO/OSI
příliš složitý, objemný, těžkopádný, maximalistický
  1. => nedá se implementovat
vznikl na papíře (s malým ohledem na dosavadní praxi v počítačových sítích)
vhodnější pro rozsáhlé sítě (pro lokální zbytečně složitý)
  1. např. složité zabezpečení spolehlivosti, které nemusí být využito
upřednostňuje spolehlivé a spojované služby
  1. vznikl na popud lidí „od spojů“, tam je to přirozené
  1. původně tam byl jen spolehlivý spojovaný přenos
  1. klade velké nároky na infrastrukturu, zbytečně složité, pomalé a drahé
  1. v počítačových sítích se mohou o spolehlivost postarat koncové body
některé části vrstev plní stejnou funkci (zabezpečení, …)
některé vrstvy je vhodné dále rozdělit (linková)

---
TCP/IP
TCP/IP
Internet Protocol, Transmission Control Protocol
celá architektura, neodpovídá přesně RM ISO/OSI
rodina protokolů TCP/IP (protocol suite, zahrnuty i další protokoly)
  1. UDP, ICMP, ...
čtyři vrstvy:
  1. síťového rozhraní: fyzická a linková, TCP/IP pouze používá, nedefinuje
  1. mezisíťová: služba bez spojení, nespolehlivá
  1. transportní: spolehlivá, spojovaná komunikace
  1. aplikační: uživatelské úlohy i podpůrné procesy pro TCP/IP, opět nedefinuje
celý Internet je jedna síť (spojení sítí do jedné velké sítě)

---
Historie TCP/IP
Historie (Internetu)
vznik: nejprve protokoly, pak vznikaly vrstvy
historie TCP/IP: těsně svázáno s rozvojem Internetu
ARPANET: protokol NCP
  1. měl ověřit použitelnost paketové technologie
  1. postupně nahrazen protokolem IP (1973, praxe: 1977, v Internetu od 1.1. 1983)
financování zajistilo DoD USA
  1. vlastnosti: robustnost proti výpadkům části sítě, bez centrálních prvků
  1. specifikace volně k dispozici, daňoví poplatníci už vývoj zaplatili
  1. vznikal především v akademické sféře (na univerzitách v USA)
k vývoji se ještě vrátíme :-)

---
TCP/IP vs ISO/OSI
TCP/IP vs RM ISO/OSI
Aplikační
Prezentační
Aplikační
Relační
Transportní
Transportní
Síťová
Vrstva internetu
Linková (spojová)
Síťové rozhraní
Fyzická
  Víš-li jak na to, čtyři vrstvy ti plně stačí.
  Nevíš-li, ani sedm ti jich nepomůže

---
Vrstva síťového rozhraní
Vrstva síťového rozhraní
TCP/IP nedefinuje
  1. předpokládá se použití různých technologií (Ethernet, FDDI, ATM, …)
  1. IP over everything
důsledek: IP se spokojí s libovolnou službou, která poskytuje nějakou službu pro přenášení dat
IP zakrývá rozdíly použité přenosové technologie
  1. spojovaná/nespojovaná
  1. spolehlivá/nespolehlivá
ne vždy je možné použít bezproblémově
  1. např. ATM – je nutné přizpůsobení

---
(Mezi)síťová vrstva
(Mezi)síťová vrstva
Výchozí požadavky pro síťovou vrstvu:
síť má hlavně přenášet data
je dobré, aby „inteligence“ byla zabudovaná do koncových uzlů
  1. podstatně zjednoduší návrh sítě (a sníží cenu)
  1. koncové uzly mají větší výpočetní kapacitu
řešení má být decentralizované a maximálně robustní
co z toho plyne pro síťovou vrstvu:
  1. používáme nespolehlivé a nespojované služby
  1. jsme dobře připraveni na výpadky
  1. případné další požadavky na spojení řeší vyšší vrstvy

---
Propojení sítí
Propojení sítí
TCP/IP rozlišují dva druhy uzlů v síti
  1. koncové uzly (běžné počítače zapojené do sítě)
  1. směrovače (uzly připojeny do více než jedné sítě)
směrovače předávají data z jedné sítě do jiné sítě
řetězcový model
  1. spojení sítí, sítě jsou spojeny na síťové vrstvě
  1. každé dva uzly v síti jsou připojeny přes řetězec sítí a směrovačů

---
Adresace v IP
Adresování IP
IP nepoužívá žádné adresy fyzické vrstvy (adresy jsou velmi rozdílné)
IP adresy: dvousložkové
  1. číslo sítě a počítače v rámci sítě
  1. dohromady 32 bitů, zapisují se (IP verze 4) pomocí čtyř dekadických čísel
    1. např. 192.168.32.4
je potřeba více adres uzlů než adres sítí. Kde zvolit hranici?
výsledné rozdělení:
  1. 126 sítí velkých, v každé z nich až 16 miliónů adres uzlů (2^24-2)
  1. 16384 sítí středních, v každé z nich maximálně 65534 adres uzlů (2^16-2)
  1. více než dva milióny sítí malých (2^21), v každé maximálně 254 adres uzlů (2^8-2)
adresa sítě
adresa uzlu

---
Třídy IP adres
Třídy IP adres (IPv4)
7 bitů
24 bitů
0
adresa sítě
adresa uzlu
A
16 bitů
14 bitů
1
0
adresa sítě
adresa uzlu
B
21 bitů
8 bitů
1
1
0
adresa sítě
adresa uzlu
C

---
Vyčerpání IP adres
Vyčerpání IP adres
obrovský zájem o Internet způsobil postupné vyčerpání adres
  1. přidělovaly se vždy celé adresy sítí
řešení dočasné:
  1. jemnější dělení rozsahu (neuvažují se třídy A, B, C, adresa se dělí na síťovou a koncovou část v libovolném místě)
    1. CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
  1. používání speciálních privátních rozsahů síťových adres
    1. vyhrazené adresy, které se mohou používat pouze v privátních sítích, nesmí se dostat za brány lokální sítě (do Internetu)
řešení definitivní: IP verze 6

---
Otázka spolehlivosti
Síťová vrstva: otázka spolehlivosti
Má být spolehlivá nebo nespolehlivá?
spolehlivá:
  1. pokud dojde ke ztrátě/poškození dat, vrstva to musí napravit (nový přenos dat)
  1. vyžaduje to režii přenosovou (přenáší se více dat), časovou, výpočetní
nespolehlivá:
  1. sama od sebe nepoškozuje ani nezahazuje data
  1. má právo zahazovat poškozená data (případně ignorovat ztrátu dat) a pokračovat dál
  1. není navíc žádná režie, ale o opravy se musí starat vyšší vrstva (pokud to vyžaduje)

---
Spolehlivost
Síťová vrstva: spolehlivost
Síťová vrstva má hlavně přenášet data
je výhodnější, když si spolehlivost zajistí koncové uzly
  1. některé služby spolehlivost nevyžadují, navíc spolehlivost není nikdy 100%
  1. výpočetní výkon je levnější v koncových uzlech než v síťových prvcích
Síťová vrstva (IP) je pouze nespolehlivá, na principu maximální snahy
spolehlivost řeší až vrstva transportní
  1. ale aplikace jich nemusí využívat, může si vybrat:
  1. protokol TCP je spolehlivý
  1. protokol UDP je nespolehlivý

---
Best effort
Best effort
maximální snaha
síť se snaží maximálně vyhovět požadavkům
pokud se jí to nedaří, může (spravedlivě – všem stejně) ignorovat požadavky, pozdržovat data, dokonce data zahazovat
důvod: paketový systém přenosu dat:
  1. kapacita odchozí linky může být menší, než kapacita příchozí
  1. směrovač může pakety uchovávat, ale jen po omezenou dobu (než mu dojde paměť)
  1. pak další pakety musí zahodit!

---
Otázka spojovanosti
Síťová vrstva: otázka spojovanosti
Má být spojení spojované (telefon) nebo nespojované (pošta)?
původní požadavek byl na robustnost (odolnost proti výpadku částí sítě)
  1. výpadky mohou nastávat i při běžném provozu – síťová topologie se dynamicky mění
IP funguje nespojovaně
  1. výhodné pro méně intenzivní přenosy dat rozložené v čase
  1. neexistuje spojení, které by bylo možné útokem přerušit
  1. pakety jsou přenášeny nezávisle jeden na druhém, každý může putovat jinou cestou
  1. odesílatel ani neví, jestli příjemce existuje

---
Trensportní vrstva
Transportní vrstva
řeší komunikaci koncových uzlech
  1. je přítomna pouze na koncových uzlech
využívá služeb IP, tedy nespojované, nespolehlivé služby
TCP (Transmission Control Protocol)
  1. spolehlivý, spojovaný
  1. přenáší proud dat (typ telefon)
UDP (User Datagram Protocol)
  1. nespolehlivý, nespojovaný (k IP nepřidává v tomto ohledu nic navíc)
  1. jen nadstavba nad IP, doručují se jednotlivé zprávy (typ pošta)

---
Aplikační vrstva TCP/IP
Aplikační vrstva
základní část aplikací
služby relační a prezentační vrstvy RM ISO/OSI jsou v TCP/IP součástí aplikační vrstvy
  1. mohou je tvořit knihovny funkcí
původní služby aplikační vrstvy:
  1. elektronická pošta, přenos souborů, vzdálené přihlašování
novější služby:
  1. WWW, sdílení souborů
  1. správa sítě

---
Protokoly TCP/IP
Protokoly TCP/IP
HTTP
SMTP
DNS
SNMP
DHCP
TCP
UDP
Internet Protocol (IP)
ARP
RARP
Ethernet, Token ring, FDDI, ...

---
Kritika TCP/IP 1
Kritika TCP/IP: zabezpečení
protokol vznikal v akademickém prostředí, zabezpečení nebylo v zadání
důraz byl kladen na efektivitu
postupnou komercionalizací Interentu se zabezpečení stává velkým problémem
jak na to?
  1. zabezpečení na aplikační úrovni (aplikací)
  1. zabezpečené tunely
  1. filtrování paketů (firewall)

---
Kritika TCP/IP 2
Další problémy TCP/IP
Filosofie TCP/IP nepočítá s mobilitou uživatelů
nelze s jednou adresu cestovat po světě
IP adresy jsou vázány na topologii sítě
problém při využívání mobilního připojení
Negarantovaný charakter přenosu
nemáme zaručeno, kdy vyslaná data dorazí (a pokud vůbec)
vhodné pro poštu, přenos souborů (nárazový charakter)
vadí při multimediálních přenosech
  1. data se vysílají a spotřebovávají pravidelně