Počítačové sítě I
7. WAN, ATM
Miroslav Spousta, 2005
<qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

---
WAN
Wide area network, rozlehlé sítě
sériová linka
X.25, Frame Relay
telefonní linka, ISDN
PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy)
STM (Synchronous Transfer Mode)
  1. používané v telekomunikacích
ATM (Asynchronous Transfer Mode)
  1. doplňková služba k STM, snaží se přizpůsobit požadavkům počítačových sítí

---
X.25
WAN, ze 70. let 20. století, rozšířená zejména 80. letech
  1. i později, na připojovaní poboček k ústředí
  1. „dědeček“ dnešních WAN (zejména Frame Relay)
síť na principu přepojování paketů, využívala telefonní linku
zamýšlena především pro připojování hloupých terminálů
  1. místo modem-telefonní linka-modem
  1. terminál se připojí k PAD (Packet Assembly/Disassembly), což je zařízení, které má na jedné straně modem/sériový port a na druhé X.25 rozhraní
  1. chytřejší zařízení se mohou připojovat přímo k síti pomocí X.25
používá se spojovaný přenos, spolehlivá služba
  1. protože telefonní linka na velké vzdálenosti byla velmi chybová, bylo použito mnoho korekčních mechanismů

---
X.25
DCE
(modem)
DTE
PAD
DCE
(modem)
DTE
PSE
DTE
DCE
(modem)
 DTE – Data Terminal Equipment
 DCE – Data Circuit-Terminating Equipment
 PSE – Packet Switching Equipment
 PAD – Packet Assembly/Disassembly

---
X.25 (spojení)
dva možné módy X.25:
  1. SVC (Switched Virtual Circuits): dočasná spojení, pouze pro přenos dat
  1. PVC (Permanent Virtual Circuits): trvalá spojení
většinou se používaly jako PVC
  1. byly levnější, než pronajatá linka, platil se paušál a přenesená data
zvenku se síť tváří jako přepojování okruhů, ale přepojují se pakety
na fyzické vrstvě podporuje point-to-point, max. 64 kbps, synchronní full-duplex komunikaci
umožňuje multiplexovat několik virtuálních spojení do jednoho fyzického

---
X.25
formát adres: X.121
  1. podobné telefonnímu číslu
  1. 3 číslice: národní předvolba, 1 číslice: síť, dalších 10 číslic: národní číslo
  1. první 4 číslice bylo možné vynechat (při volání v rámci jednoho operátora)
obsahuje mnoho zabezpečovacích prvků (pro nekvalitní linky)
  1. korekce chyb mezi každými dvěma switchi
  1. (předpokládalo hloupé koncové prvky)
  1. snaha o redukci režie => Frame Relay
možný předchůdce dnešního Internetu
  1. služby: např. pošta X.400, pokus o standardizaci: OSI

---
Frame Relay
nástupnická technologie X.25
  1. zjednodušená, vypuštěny některé kontroly
spojovaná, nespolehlivá služba (oproti X.25)
  1. korekce chyb ponechána na aplikacích
rychlost: 64 kbps – 2 Mbps, velikost rámců až 8 kB
používá se jako PVC, menší latence (srovnatelná s modemem)
pracuje na linkové vrstvě (end-to-end komunikace)
používá statistický multiplex
  1. operátoři často způsobili přetěžování (overbooking) => špatná pověst mezi uživateli
ustoupilo do pozadí pod tlakem ATM a IP
  1. často také jako kombinovaná služba

---
POTS
klasická telefonní služba (Plain Old Telephone System)
původně čistě analogová technika
  1. pro přepojování elektromechanické ústředny, pulsní volba
místní smyčka: drát od telefonní ústředny ke koncovému uživateli
ústředny tvoří hierarchii
  1. pobočková ústředna (PBX) – často vlastní firma
  1. místní ústředny, tranzitní ústředny
propojení ústředen: frekvenční multiplex
  1. na vstupu do ústředny je omezeno hovorové pásmo: 3.1 kHz
  1. po vodičích je možné přenášet podstatně vyšší rychlostí
přenos dat jako čistě analogový signál (celou soustavou)
  1. je potřeba modem, max. rychlost 33.6 kbps

---
Digitální telefonní síť
mezi ústřednami časový multiplex
  1. přepojování uvnitř sítě funguje digitálně (64 kbps/hovorový kanál)
  1. na rozhraní místní smyčka – ústředna je nutné převést signál
místní smyčka ale stále funguje analogově
přenos dat: stejně jako v případě čistě analogové sítě
  1. opět je potřeba modem
  1. 4x se převádí signál: analog => digital => analog => digital
  1. opět je maximální rychlost 33.6 kbps
Digitální přenos

---
Digitální přenos dat
odstraníme jednu sadu konverzí => můžeme dále zvýšit rychlost
56 kbps download, až 48 kbps upload (V.92)
  1. pro analogovou linku: 28.8/33.6 kbps – V.34
  1. často se používá HW komprese (MNP5, V.42bis, V.44 (až 8:1))
  1. modemy dokáží přecházet mezi rychlostmi podle kvality linky
Analogový přenos
Digitální přenos

---
PDH
Plesiochronous Digital Hierarchy (plesio – blízký, chronos – čas)
digitální přenos v telekomunikačních sítích
funguje synchronně s určitou tolerancí
základní kanál: 2048 Mbps (30x64 kbps + 2x64 kbps synchronizace)
  1. hlas: 8000 vzorků za sekundu(125 µs), 8 bitů každý: 64 kbps
4 kanály sdružovány multiplexováním po bitech
  1. problém: různá rychlost kanálů: chybějící bity kanálu jsou speciálně označeny
sdružování se může opakovat
dlouho se používalo pouze uvnitř telekomunikačních systémů

---
Sdružování kanálů

---
ISDN
„digitální“ telefonní přípojka (síť s přepojováním okruhů)
  1. protažení digitálního provozu až k zákazníkovi
telefon, fax, počítačová síť, video: vše po stejném interface
  1. přišlo pozdě (koncepce z roku 1984), pomalé, časová tarifikace
  1. spíše se používá pro připojení na Internet, ostatní služby v rámci Internetu
  1. dnes vytlačeno ADSL
Digitální přenos

---
ISDN
pro přenos dat: B-kanál (64 kbps)
pro řízení (sestavování cesty (vytáčení), řízení): D-kanál (16/64 kbps)
dva základní druhy přístupu
základní přístup (BRI, Basic Rate Interface):
  1. typické využití: připojení koncového uživatele
  1. 2xB kanál (2x64 kbps) + 1xD kanál (16 kbps)
  1. 2 nezávislé hovory/datové toky
primární přístup (PRI, Primary Rate Interface)
  1. typické využití: připojení telefonní ústředny, LAN
  1. 30xB kanál + 1xD kanál (64 kbps), E1 (T1)
data probíhají v síti ISDN stejně jako hovory

---
xDSL
ani ISDN nevyužívá telefonní přípojku maximálně
xDSL: Digital Subscriber Line (ADSL: Asymetric DSL)
  1. může být i symetrické
  1. na oba konce místní smyčky jsou umístěny speciální modemy, které umožňují využít linku lépe
  1. mohou využívat celé pásmo/část pásma (ADSL využívá část:)
  1. max. rychlost směrem k uživateli: 6 – 8 Mbps, od uživatele: 600 – 800 kbps
www.hw-server.com

---
ADSL
modulace: DSM (Discrete Multi-Tone)
  1. pásmo 25 – 1100 kHz rozděleno do 256ti kanálů o šířce 4.6 kHz
  1. modulace v každém kanálu zvlášť, umožňuje nepoužívat zarušené
  1. přenosové rychlosti v kanále 6.5 až 50 kbps
  1. používá se QAM (kombinace amplitudové a fázové modulace)
  1. k oddělení signálu datového a POTS slouží splitter
Internet
splitter
splitter
DSLAM
telefonní síť
ústředna

---
Synchronní hierarchie
SONET (Synchronous Optical NETwork), hlavně v USA
SDH (Synchronous Digital Hierarchy), mezinárodní, rozšířené v Evropě
synchronní přenos přes optické vlákno (nutná velmi přesná synchronizace)
v oblastech telekomunikací nahrazuje PDH
základní blok velikosti 810 bajtů (9x90)
  1. frekvence 8000 bloků za sekundu (125 μs na vzorek)
  1. pevně daná režie
  1. základní kanál: 51 Mbps
sdružování (pomocí multiplexu) do rychlejších kanálů

---
Sdružování kanálů

---
ATM
idea: sloučení hlasových, video služeb a počítačových sítí
  1. proč budovat dvě různé přenosové sítě?
telekomunikace:
  1. přepojování okruhů, zaručená kvalita služby, pevně dané přenosové pásmo
počítačové sítě:
  1. přepojování paketů, nespojovaný, nespolehlivý přenos, pásmo se dělí mezi přenosy podle potřeby
nešlo by najít kompromis?
pokus: ATM (Asynchronous Transfer Mode)
  1. vyvinuto jako nástupnická technologie po ISDN

---
ATM buňky
přenášet se budou malé pakety pevně dané velikosti: buňky
pohled spojů: co nejmenší, pravidelně přenášené
  1. max. 32 byte na buňku, buňky stejné velikosti (aby je uměl zpracovat HW)
  1. představa: statistický multiplex (časový)
pohled sítí: co největší (aby byla vysoká efektivita), jsou možné nepravidelnosti v dodávání
  1. min. 64 byte na buňku, paketový přenos
=> kompromis: buňky jsou velké 48 byte (data) + 5 byte hlavička
  1. tedy 53 byte
  1. mělo vyhovovat oběma stranám (umožňuje pravidelný tok i dostatečnou efektivitu)

---
Režimy přenosu
aplikace mohou mít na přenos různé požadavky
ATM nabízí několik druhů služeb:
CBR: Constant Bit Rate
  1. garantuje pevnou přenosovou kapacitu (telekomunikace)
VBR: Variable Bit Rate
  1. garantuje přenosovou kapacitu, kterou přenos právě potřebuje
ABR: Available Bit Rate
  1. garantuje určitou minimální přenosovou kapacitu
UBR: Unspecified Bit Rate
  1. negarantuje nic

---
Režimy přenosu
Available Bit Rate / (Unspecified Bit Rate)
Available Bit Rate / Unspecified Bit Rate
Variable Bit Rate
Constant Bit Rate
Přenosový kanál

---
Constant Bit Rate
garantuje rychlost přenosu
chová se jako bitová roura
  1. analogie k „drátu“
žádné potvrzování, řízení toku, garantované zpoždění
vhodné pro konstantní toky dat

---
Variable Bit Rate
stanice si dohodne se sítí maximální požadovanou rychlost
síť vždy vyhoví, ale nevyužitou kapacitu může přidělit jinému přenosu
  1. na rozdíl od CBR, kde se kapacita nevrací
pro přenosy vyžadující malé zpoždění
  1. komprimované video, hlas

---
Available Bit Rate
stanice si se sítí domluví parametry MIN a MAX
  1. MIN je minimum, co síť garantuje
  1. pokud je k dispozici větší kapacita a stanice o ni požádá, dostane ji
používá se řízení toku
  1. stanice se dozví, kolik kapacity je právě k dispozici
předpokládané využití: LAN

---
Unspecified Bit Rate
síť negarantuje nic, nejnižší priorita
k přenosu dojde až pokud CBR, VBR a ABR jsou uspokojeny
data se na vysílající straně bufferují, odešlou se při volné síti
může být značné zpoždění
obdoba „best effort“ strategie z LAN
použití: IP protokol

---
Spojovaný přenos
ATM nabízí pouze spojovaný přenos
  1. na nespojovaný je malá hlavička (nevešla by se do ní plná adresa příjemce)
před přenášením dat je nutné navázat spojení
  1. statická (pevná) spojení nastavená manuálně (PVC, Permanent Virtual Circuits)
  1. dynamická, která se sestavují před přenosem dat (SVC, Switched Virtual Circuits)
  1. stanice sdělí přepínači cílovou stanici, se kterou chce komunikovat, síť naváže spojení a přidělí identifikátor

---
Přepínání
přenosové cesty (okruhy) nepoužívají potvrzování
  1. předpoklad: optické médium, které je spolehlivé
  1. při zahlcení může dojít je ztrátě (zahození) buněk, ale ne k prohození pořadí
identifikátor přenosu je dvojúrovňový: VCI (Virtual Channel Identifier) a VPI (Virtual Path Identifier)
  1. důsledek snahy o maximální jednoduchost a rychlost přepínání
dva druhy přepínání
  1. přepínání pouze VPI – jednodušší, rychlejší
přepínání VCI
  1. také přepínání mezi virtuálními okruhy

---
ATM: cesty a kanály
VC1
VP1
VC2
VC3
ATM spoj
VP2
VC1
VC2

---
Přepínání
představa: mezi ústřednami ATM se bude směrovat pouze pomocí virtuálních cest (VPI)
  1. pro každý spoj na cestě se může číslo VPI změnit
VCI se použije pro adresaci koncových uzlů
výhody: snazší a rychlejší přepínání
  1. menší přepínací tabulky
  1. snáze lze přesměrovat celou třídu okruhů (při výpadku spoje)
nevýhody: nutnost dvojího rozhraní
  1. UNI (User Network Interface) – připojení koncových bodů
  1. NNI (Network Node Interface) – propojení síťových prvků

---
Přepínání
45
port 2
29
64
port 1
port 3
29
    - Vstup Výstup
    - Port	VPI/VCI	Port	VPI/VCI
    - 1	29	2	45
    - 2	45	1	29
    - 1	64	3	29
    - 3	29	1	64

---
ATM směrování
škálovatelný protokol
každý směrovač musí znát topologii celé sítě
skupiny rovnocenných uzlů (peer group) se berou jako jeden logický uzel
1
 hraniční uzel
peer group
1
2
jádro
2
5
3
4
4

---
Formát buňky
GFC
VPI
VPI
hlavička (5B)
VPI
VCI
VPI
VCI
VCI
VCI
data (48B)
VCI
PT
CLP
VCI
PT
CLP
HEC
HEC
UNI
(User-Network Interface)
NNI
(Network-Network Interface)
HEC (Header Error Control) – zabezpečení hlavičky (8 bitů)
PT (Payload Type) – odlišuje řídicí buňky od datových
CLP (Cell Loss Priority) – zda se může buňka zahodit při zahlcení (priorita)
GFC (Generic Flow Control) – řízení toku, nepoužívá se

---
Vrstvy ATM
fyzická vrstva
  1. velmi různorodá, od 1,5 Mbps přes 155 Mbps po 2,4 Gbps (T1, T3, OC-3, OC-12)
  1. předpoklad: spolehlivé médium
vrstva ATM
  1. nezávislá na přenosovém médiu (např. nespecifikuje rychlost, ta je dána médiem)
  1. virtuální kanály, virtuální cesty, multiplex/demultiplex, formátování buněk, zachování pořadí
adaptační vrstva ATM
  1. pravidla pro segmentaci paketů na buňky. napojení na vyšší síťové protokoly (např. IP)
  1. jen v koncových systémech (nikoliv v přepínačích)

---
Vrstvy ATM
koncový systém
koncový systém
Adaptační vrstva
(AAL)
Adaptační vrstva
(AAL)
přepínač ATM
ATM vrstva
ATM vrstva
ATM vrstva
fyzická vrstva
fyzická vrstva
fyzická vrstva

---
Vrstva ATM
zhruba odpovídá vrstvě linkové ISO/OSI
  1. ale zajišťuje přenos od koncového uzlu ke koncovému uzlu
  1. (ne jen mezi sousedy)
přenos spojovaný, nespolehlivý
nevšímá si obsahu buněk
  1. nekontroluje integritu dat
optimalizovaná na výkon a rychlost

---
Adaptační vrstva
něco jako transportní vrstva ISO/OSI
  1. zakrývá vyšším vrstvám vlastnosti ATM vrstvy
  1. nabízí vyšším vrstvám to, co potřebují
  1. většinou je nad ní ještě další transportní vrstva (TCP)
rozkládá data do buňek
přidává režijní data pro rozložení a složení
umožňuje detekci chyb a řízení toku
podpora QoS (Quality of Service) – kvalita služeb

---
Adaptační vrstva
požadované vlastnosti služby mohou být různé
  1. real-time/ne real-time
  1. constant bit rate/variable bit rate
  1. spojovaný/nespojovaný přenos
8 možností, 4 smysluplné
  1. AAL1 – AAL4 (později AAL3 a AAL4 jedno jsou)
  1. vzniká AAL5 (pro potřebu počítačových sítí)

---
Adaptační vrstva
A
AAL1
B
AAL2
C
AAL3
D
AAL4
real-
time
ne
real-
time
ne
real-
time
ne
real-
time
ne
konstantní
variabilní
konstantní
variabilní
spojovaný přenos
nespojovaný přenos

---
Adaptační vrstva
AAL1
  1. spojovaný přenos, reálný čas, konstantní rychlost
  1. odpovídá CBR (constant bit rate)
  1. bitová roura: konstantní propustnost, malý rozptyl
  1. vhodná pro nekomprimovaný hlas, video
AAL2
  1. spojovaný přenos, v reálném čase, proměnná rychlost
  1. odpovídá VBR
  1. isochronní přenos (komprimované video)

---
Adaptační vrstva
AAL3/4
  1. spojovaný (3) a nespojovaný (4) režim
  1. proměnná propustnost, tolerance zpoždění, detekce chyb
  1. původně pro přenos dat
  1. odpovídá přibližně ABR
AAL5 (SEAL, Simple and Efficient Adaptation Layer)
  1. AAL3/4: příliš složitý, velká režie
  1. libovolné zpoždění, může být spolehlivý i nespolehlivý
  1. použitelné pro počítačové sítě (LAN)

---
Kritika ATM
AAL1 pro počítačové sítě není potřeba
  1. data je vhodné komprimovat
AAL3/4 je velmi neefektivní. použitelné je pouze AAL5
ATM nezapadá do modelu ISO/OSI – role vrstev je odlišná
je těžké navázat stávající standardy na ATM
  1. IP, IPX, …
složité, těžkopádné, drahé, málo flexibilní, neefektivní
v oblasti LAN vyhrál Ethernet (Gb), je levnější, pružnější
používá se v oblasti telekomunikací

---
Využití ATM v LAN
rozdíly ATM oproti LAN:
  1. ATM: služba se spojením, LAN: bez spojení
  1. LAN: podporuje broadcast, multicast: ATM: nepodporuje
  1. MAC adresy v LAN nejsou závislé na topologii sítě
řešení: emulace sítí – LANE (LAN Emulation)
  1. cíl: používat ATM stejně jako ostatní sítě
  1. analogie VLAN (virtuálních sítí), na jedné ATM síti je možné emulovat více virtuálních sítí
  1. používá se AAL5, poskytuje výkonnou páteřní síť
  1. mapování adres ATM <-> LAN
  1. skládá se z klientů a tří serverů

---
LANE
klient LANE (LEC – LAN Emulation Client)
  1. sídlí v koncovém systému emulované sítě
  1. má vždy jedinou ATM adresu, ale může mít více MAC adres
  1. provádí: mapování adres, komunikaci se servery LANE
LES (LAN Emulation Server) – server pro emulaci sítě
  1. sídlí v přepínači nebo okrajovém směrovači
  1. základní složka LANE, dodává klientovi (LEC) informace pro navázání spojení s jinými klienty
  1. každá emulovaná síť má jeden LES
  1. provádí registraci a mapování adres

---
LANE
BUS (Broadcast and Unknown Server) – server pro všesměrové vysílání
  1. podporuje broadcast a multicast komunikaci
  1. každý klient má oboustranné spojení na právě jeden BUS
  1. BUS komunikuje s klienty pomocí point-to-multipoint spojení
  1. má jednu adresu, mapována na 0xFF FF FF FF FF FF
LECS (LAN Emulation Configuration Server) – konfigurační server
  1. poskytuje adresy klientům
  1. klient z ní získá základní konfiguraci
  1. umožňuje pohyb stanice (stačí, aby se přeregistrovala)

---
Broadcast and Unknown Server
BUS
Point-to-multipoint
Point-to-point
LEC

---
Přihlášení LEC k LANE
po připojení stanice do sítě si klient zřídí spojení s LECS
  1. získá údaje o „své“ LAN
  1. adresu serveru LES a BUS
  1. maximální velikost rámce v síti, …
klient se spojí se svým LES
  1. zaregistruje si u něj svoji ATM adresu a MAC adresu
  1. switche mohou i více MAC adres
  1. LES přidá klienta do vícebodového spojení k ostatním LEC (kvůli překladu adres)

---
ARP LANE
pokud klient nezná adresu cílového uzlu, obrátí se s dotazem na LES
ten odpoví, pokud ji zná, jinak se zeptá po distribučním spojení
ale ani žádný LEC nemusí znát adresu cílového uzlu
  1. pak LEC rozešle první část dat přes BUS, pokud se cílový klient ozve, zjistí jeho adresu, jinak cíl neexistuje
naváže přímé spojení s cílovým uzlem
LEC si cachuje výsledky ARP dotazů

---
Shrnutí: LANE
komplikované, málo efektivní
skrývá ATM, ale nedokáže využít některé vlastnosti (QoS)
ale umožňuje využít stávající protokoly a služby přes ATM síť
snadné vytváření VLAN
Classical IP over ATM
  1. IP protokol bez všesměrového vysílání (broadcast)
  1. může být výrazné omezení
MPOA (Multi-Protocol Over ATM)
  1. provoz se směruje přes router, ten poučí odesílatele o tom, jak navázat s příjemcem přímé spojení (něco jako ICMP Router Redirect)