Počítačové sítě II
12. IP: pomocné protokoly (ICMP, ARP, DHCP)
Miroslav Spousta, 2006
<qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

---
ICMP
Internet Control Message Protocol
  1. doslova protokol řídicích hlášení
  1. RFC 792
pomocný protokol IP, vlastně součást IP protokolu
  1. přenáší se přímo v IP datagramech
  1. problémy s ICMP datagramy se nehlásí
používá se většinou pro informování o nějakém nestandardním stavu při doručování IP datagramů
generují se např. při zahození datagramu
  1. IP se nestará o nápravu
  1. ale informuje odesilatele, že se tak stalo
ICMP zprávy se zpracovávají v IP stacku odesilatele

---
ICMP
16b
8b
8b
typ zprávy (TYPE)
kód (CODE)
kontrolní součet
...
typ vyjadřuje o jakou zprávu jde
  1. echo request, echo reply, redirect, ...
kód udává parametry konkrétní zprávy
  1. např. z jakého důvodu se nepodařilo datagram doručit
další formát zprávy závisí na typu
často následuje původní IP hlavička + 64 bitů dat z původního datagramu
  1. pro TCP a UDP jsou tam uložené porty, umožňuje to identifikovat probémové spojení

---
ICMP Destination Unreachable
16b
8b
8b
TYPE = 3
CODE
kontrolní součet
nepoužito
IP hlavička původního datagramu + 64 bitů dat
CODE
  1. 0: síť nedostupná (net unreachable) – směrovač nenašel cestu k síti
  1. 1: stanice nedostupná (host unreachable) – nelze se spojit se stanicí
  1. 2: protokol nedostupný (protocol unreachable)
  1. 3: port nedostupný (port unreachable)
  1. 4: fragmentace nutná, ale byl nastavený příznak DF (Don't fragment)
  1. 5: špatné zdrojové směrování (source route failed)
2, 3 od cílové stanice, 0, 1, 4, 5 od směrovače

---
ICMP Time Exceeded
16b
8b
8b
TYPE = 11
CODE
kontrolní součet
nepoužito
IP hlavička původního datagramu + 64 bitů dat
CODE
  1. 0: Time to Live Exceeded – TTL kleslo na nulu (příliš mnoho směrovačů po cestě)
  1. 1: Fragment Reassembly Time Exceeded – vypršel čas na sestavení datagramu z fragmentů; pokud nedošel fragment 0, nic se neposílá
TTL brání zacyklení
  1. je nutné vždy při skoku ve směrovači přepočítat kontrolní součet IP hlavičky
kód 0: od směrovače, kód 1: od stanice

---
traceroute, tracepath
zasílání zpráv od směrovače, pokud TTL klesne na 0 lze využít pro stopování cesty datagramů sítí
nastavíme TTL na 1 a vyšleme datagram k cíli
vrátí se nám od prvního směrovače => zjistíme adresu prvního směrovače
nastavíme TTL na 2, ...
běžně se používá TTL kolem 64
počet přeskoků („hopů“) z ČR do USA běžně kolem dvaceti
traceroute a tracepath jsou programy, které zjišťují cestu k cíli
traceroute používá UDP pakety, případně může používat ICMP echo request datagramy

---
traceroute, tracepath
traceroute to 195.113.31.123 (195.113.31.123), 30 hops max, 38 byte packets
1 s1.chello.upc.cz (62.24.84.1) 86.565 ms 48.663 ms 21.908 ms
2 cz-prg01a-ra2-ge0-0-0-v20.aorta.net (213.46.172.9) 17.375 ms 14.643 ms 5.852 ms
3 at-vie01a-rd1-pos-1-0-0.aorta.net (213.46.160.53) 10.940 ms 25.298 ms 11.238 ms
4 at-vie02a-ri1-pos-4-0.aorta.net (213.46.173.6) 12.161 ms 27.251 ms 11.681 ms
5 Wien1.ACO.net (193.171.16.162) 24.182 ms 12.473 ms 12.142 ms
6 195.113.179.149 (195.113.179.149) 13.623 ms 15.295 ms 11.803 ms
7 r92-r41-oc48.cesnet.cz (195.113.156.126) 14.339 ms 13.646 ms 13.179 ms
8 geovc-cesnet.pasnet.cz (195.113.69.53) 12.408 ms 35.663 ms 41.404 ms
9 geruk-geovc.pasnet.cz (195.113.68.237) 12.076 ms 13.161 ms 13.301 ms
10 flor-ruk.pasnet.cz (195.113.69.118) 12.803 ms 13.360 ms 12.571 ms
11 karlingw-c.karlin.mff.cuni.cz (195.113.31.130) 12.472 ms 12.701 ms 12.412 ms
12 k5gw.karlin.mff.cuni.cz (195.113.31.137) 12.682 ms 12.995 ms 12.428 ms
13 atrey.karlin.mff.cuni.cz (195.113.31.123) 13.067 ms 12.311 ms 19.759 ms

---
ICMP Parameter Problem
16b
8b
8b
TYPE = 12
CODE
kontrolní součet
pointer
nepoužito
IP hlavička původního datagramu + 64 bitů dat
nastala „jiná chyba“ a datagram byl zahozen
  1. např. chybná data v hlavičce
pokud je CODE = 0, pointer ukazuje do původního datagramu, kde nastala chyba

---
ICMP Source Quench
16b
8b
8b
TYPE = 4
CODE = 0
kontrolní součet
nepoužito
IP hlavička původního datagramu + 64 bitů dat
směrovač je zahlcen a musí zahazovat datagramy
za každý zahozený datagram vygeneruje tuto zprávu
může generovat zprávy i dříve (datagramy mohou být doručeny, i když pro ně byla vygenerovaná zpráva Source Quench
jedná se vlastně o žádost o snížení toku dat, které generuje zdrojová stanice
neexistuje inverzní zpráva (zahlcení pominulo)

---
ICMP Redirect
16b
8b
8b
TYPE = 5
CODE
kontrolní součet
adresa nové brány (gateway)
IP hlavička původního datagramu + 64 bitů dat
CODE
  1. 0: přesměrovat datagramy pro síť
  1. 1: přesměrovat datagramy pro stanici
  1. 2: přesměrovat datagramy pro TOS a síť
  1. 3: přesměrovat datagramy pro TOS a stanici
pokud první směrovač zjistí, že stanice má lepší cestu k danému cíli, pošle tuto zprávu
filtrovat na vnějších rozhraních sítě!

---
ICMP Echo Request/Echo Reply
16b
8b
8b
TYPE = 8/0
CODE = 0
kontrolní součet
identifikátor
sequence number
data...
žádost o odpověď (TYPE = 8) je vyslána k cíli
cílový uzel zamění adresy, přepíše TYPE na 0 odešle zpět (data zůstávají stejná)
umožňuje detekovat:
  1. funkčnost IP stacku cílové stanice
  1. počet hopů, MTU po cestě (nastavením velikosti dat)
  1. RTT (Round Time Trip) – doba přenosu dat tam a zpět

---
ping
qiq@bug:~$ ping -s 5000 195.113.31.123
PING 195.113.31.123 (195.113.31.123) 5000(5028) bytes of data.
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=1 ttl=53 time=892 ms
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=3 ttl=53 time=114 ms
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=4 ttl=53 time=578 ms
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=5 ttl=53 time=154 ms
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=6 ttl=53 time=133 ms
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=7 ttl=53 time=122 ms
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=8 ttl=53 time=103 ms
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=9 ttl=53 time=100 ms
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=10 ttl=53 time=99.3 ms
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=11 ttl=53 time=103 ms
5008 bytes from 195.113.31.123: icmp_seq=12 ttl=53 time=105 ms
--- 195.113.31.123 ping statistics ---
12 packets transmitted, 11 received, 8% packet loss, time 11010ms
rtt min/avg/max/mdev = 99.376/227.984/892.493/248.939 ms

---
ICMP Timestamp
16b
8b
8b
TYPE = 13/14
CODE = 0
kontrolní součet
identifikátor
sequence number
čas odeslání (zdroj)
čas příjmu (cíl)
čas odeslání (cíl)
odesilatel zaznamená čas odeslání
příjemce čas přijetí a čas odeslání zpět
slouží k zjištění doby přenosu dat k cílové stanici

---
ICMP Router Discovery Protocol
16b
8b
8b
TYPE = 9
CODE = 0
kontrolní součet
počet adres
velikost adresy (2)
životnost (s)
Router address 1
Preference 1
Router address 2
Preference 2
RFC 1256
9: Router Advertisement
  1. inzerování adresy směrovače, směrovač periodicky (nebo na žádost) inzeruje svoji adresu v síti a posílá ji na broadcast/multicast adresu všem připojeným uzlům
10: Router Solicitation
  1. žádost stanice o adresu směrovače
  1. jednoduchý datagram s TYPE = 10

---
ICMP
další zprávy ICMP:
  1. v dnešní době zastaralé, nahrazené RARP, BOOTP, DHCP
17/18: Address Mask Request/Reply
  1. žádost o masku sítě
14/15: Information Request/Reply
  1. žádost o adresu sítě

---
Překlad adres
MAC adresy jsou přiřazeny zařízení, používají se k adresaci na linkové úrovni, jsou závislé na zařízení, slouží k rozlišení uzlu v rámci lokální sítě (např. V Ethernetu)
IP adresy jsou univerzální v celé síti, nezávislé na použité síťové technologii
komunikující uzel má obě adresy, je potřeba mít mechanismus, jak zajistit převod mezi adresami
Address Resolution (IP => MAC)
Reverse Address Resolution (MAC => IP)
symbolické jméno
DNS
IP adresa
ARP
MAC adresa

---
ARP
Address Resolution Protocol, RFC 826
protokol, který dokáže zjistit MAC adresu uzlu, pokud známe jeho IP adresu
kdy se to hodí? Posíláme datagramy na určitý uzel (koncovou stanici nebo směrovač) v lokální síti, neznáme její linkovou (MAC) adresu
dynamický, distribuovaný protokol, schopný reagovat na změny v síti
  1. informace se podle potřeby obnovují
  1. překladová tabulka obsahuje většinou pouze dočasné položky
pokud chce stanice znát MAC adresu jiného počítače v dané síti, vyšle linkový broadcast – ARP dotaz
stanice, která rozpozná svoji IP adresu odpoví linkovým unicastem – ARP odpověď

---
ARP
ARP pracuje „mezi“ linkovou a síťovou vrstvou
  1. používá rámce linkové (tedy nikoli IP datagramy), ale přenáší IP adresu
  1. v Ethernetu používá typ rámce 0x0806 (IP používá 0x0800)
žádost vyšle IP vrstva když zjistí, že je potřeba odeslat rámec a není známá MAC adresa příjemce
  1. vyšle se jen jeden ARP dotaz, i když rámců k vyslání je víc
  1. pokud odpověď nepřijde do timeoutu, ohlásí chybu (host unreachable)
28B
2B
6B
6B
cílová MAC
zdrojová MAC
typ
ARP žádost/odpověď

---
ARP
typ média: Ethernet: 1, ATM: 16
protokol: pro IP 0x0800
délka MAC adresy: 6
délka IP adresy: 4
operace: žádost: 1, odpověď: 2
zdrojová MAC a IP adresa
  1. adresy odesilatele žádosti nebo toho, kdo odpovídá
cílová MAC a IP adresa
  1. adresa příjemce (v případě žádosti je MAC adresa broadcast (všechny 1)
Typ média
Protokol
Délka MAC adresy
Délka IP adresy
operace
Zdrojová MAC adresa
Zdrojová IP adresa
Cílová MAC adresa
Cílová IP adresa

---
ARP algoritmus
počítač chce poslat data (IP datagram) jinému počítači v síti
  1. potřebuje zjistit MAC adresu příjemce
  1. podívá se do cache, je-li tam položka => OK
  1. není, musí se použít ARP protokol
vyšle rámec s broadcast cílovou MAC adresou (a s vyplněnými ostatními)
příjemce zkontroluje, jedná-li se o jeho IP adresu, ne => rámec zahodí
vyplní svoji MAC adresu a prohodí páry adres, aby odpovídaly odesilateli/příjemci
odešle rámec zpět (unicastem)
do ARP tabulky si přidá adresu tazatele (pravděpodobně s ním bude komunikovat)

---
Proxy ARP
některý prvek v síti (směrovač) odpovídá na ARP dotazy za uzel, který je „skrytý“ za ním
odpovídá svojí adresou (a datagramy poté směruje správným směrem)
vlastně rozšiřuje lokální síť přes směrovač
směrovač v síti „není vidět“

---
RARP
Reverse Address Resolution Protocol, RFC 903
IP adresa bývá na uložena v konfiguračním souboru na disku
  1. MAC bývá v ROM na síťové kartě (nebo ekvivalentu)
  1. vzniká problém s bezdiskovými stanicemi – znají MAC, ale ne IP adresu
formát rámce stejný jako u ARP, ale operace je 3 pro žádost, 4 pro odpověď
typ v ethernetovém rámci je 0x8035
Typ média
Protokol
Délka MAC adresy
Délka IP adresy
operace
Zdrojová MAC adresa
Zdrojová IP adresa
Cílová MAC adresa
Cílová IP adresa

---
DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131
rozšíření staršího protokolu BOOTP
umožňuje automatickou konfiguraci sítě stanic
centrální přidělování IP adres a dalších informací o síti
  1. maska sítě, implicitní směrovač, DNS server, WINS server
tyto informace se periodicky obnovují
klient i server si pamatují minulý stav => klient dostává stejnou IP adresu (pokud je to možné)

---
DHCP
DHCP
 server 1
DHCPOFFER
DHCPACK
DHCPRELEASE
DHCPDISCOVER
DHCPREQUEST
client
DHCPREQUEST
DHCPDISCOVER
DHCPOFFER
DHCP
 server 2
DHCP serverů může být v síti několik
klient pošle DISCOVER zprávu, dostane odpověď DHCPOFFER
klient si vybere, který server použije
odpoví DHCPREQUEST a dostane přidělenou adresu DHCPACK
pokud chce adresu vrátit, vyšle DHCPRELEASE