Počítačové sítě II
13. Směrování
Miroslav Spousta, 2006
<qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

---
Představa propojení sítí
sítě jsou propojeny pomocí směrovačů
mezi každými dvěma uzly existuje cesta přes mezilehlé sítě a směrovače
  1. většinou více různých cest
je potřeba vybrat, kudy bude směrován provoz po síti
  1. pro každé dva uzly v Internetu to může být jinak

---
Směrování
neboli volba směru pro další předání datagramu
obsahuje několik podúkolů:
výpočet optimální cesty
  1. algoritmus pro výpočet nejkratší cesty v grafu
uchování informací o cestách v grafu
  1. směrovací tabulka
předávání paketů
udržování směrovacích informací
  1. distribuce a aktualizace směrovacích tabulek
existují různé přístupy k řešení jednotlivých částí

---
Směrovač
zařízení, které pracuje na síťové vrstvě
spojuje sítě, je připojený do několika sítí
přijímá datagramy, rozhoduje o dalším směru datagramu sítí
předává datagramy dalším směrovačům nebo posílá data koncové stanici v přímo připojené lokální síti
směrovač
 Směrování
(nalezení cesty)
datagramy na výstupu
datagramy na vstupu
posílání paketů

---
Přímé a nepřímé směrování
Přímé směrování
  1. do přímo připojené IP sítě (má stejnou síťovou adresu)
  1. nic se nesměruje – přímo se vyšle do lokální sítě
Nepřímé směrování
  1. síťová adresa je různá od všech sítí rozhraní směrovače
  1. je potřeba najít v síti další směrovač, který je blíž cílové síti

---
Přímé směrování
vysílající uzel rozdělí cílovou adresu
  1. podle masky vlastní sítě
zjistí, jestli cílový uzel je ve stejné síti (má stejnou síťovou adresu, jako vysílající uzel)
pokud ano, zjistí pomocí ARP cílovou MAC adresu
pošle rámec na zjištěnou MAC adresu
192.168.33.4/24
192.168.33.0/24
192.168.33.5/24
 192.168.33.4
 192.168.33
 4
AND = . +
 255.255.255.0

---
Nepřímé směrování
pokud uzel zjistí, že adresa není lokální (má jinou síťovou složku, než všechny sítě na rozhraních stanice), je nutné předat IP datagram směrovači
kterému, to rozhodne směrovací tabulka
pomocí přímého směrování odešle datagram směrovači
192.168.33.1/24
10.0.0.1/8
192.168.33.0/24	local
10.0.0.0/8	192.168.33.1
10.0.0.0/8
192.168.33.0/24
192.168.33.5/24
10.0.0.44/8

---
Statické a dynamické směrování
statické směrování
  1. směrovací tabulky se nemění (jsou statické)
  1. je nutné nastavit směrovací tabulky ručně
  1. imunní vůči změnám v síti
  1. administrativně náročné (musí se udržovat, náchylné na chyby)
  1. vhodné pro malé sítě se stálou topologií
implicitní cesta
cesty, které nejsou jinak inzerovány (skrz firewall)
dynamické směrování
  1. obsah směrovacích tabulek se mění bez zásahu správce
  1. většinou je základ tabulky nastaven staticky (implicitní cesta)
  1. cesty do ostatních sítí se aktualizují pomocí speciálních protokolů
dva základní druhy protokolů
  1. vector distance
  1. link state

---
Směrovací tabulka
základní data směrovače
ve směrovací tabulce je:
  1. cílová síťová adresa
  1. adresa nejbližšího směrovače směrem k síti (musí být dostupný přes síť jednoho z rozhraní směrovače)
  1. metrika (jaká je vzdálenost do dané sítě při použití této cesty)
koncový uzel má směrovací tabulku stejně jako směrovač, ale neúčastní se výměny směrovacích informací
  1. je pasivní
  1. většinou zná svoji síť a implicitní cestu
jak aktualizovat směrovací informace?
  1. původně v Internetu měly Core Gateways úplnou informaci o sítích
  1. to bylo neúnosné => vznik autonomních systémů

---
Algoritmus směrování
vezmi cílovou IP adresu
projdi směrovací tabulku od nejvíce specifických k méně specifickým
pokud záznam vyhovuje, podíváme se, zda je síť lokální (přímo připojená)
  1. ano, datagram pošleme na MAC adresu příjemce
  1. ne, datagram pošleme na MAC adresu sousedního směrovače
pokud se dostaneme na konec tabulky, může tam být implicitní cesta (default route) – použijeme ji
nenašli jsme cestu sítí => vygenerujeme ICMP zprávu Destination Unreachable

---
Typy směrovacích protokolů
Směrovací protokoly můžeme dělit podle několika kritérií:
podle typu informací, které se posílají mezi směrovači
  1. vector distance (RIP)
  1. link state (OSPF, IS-IS)
podle toho, mezi jakými sítěmi se směruje
  1. mezi autonomními systémy (BGP)
  1. v rámci jednoho autonomního systému (RIP, OSPF)
podle dostupnosti standardu
  1. otevřené (RIP, OSPF, IS-IS, BGP)
  1. uzavřené (EIGP -- Cisco)

---
Autonomní systém
neinzeruje ven z AS detailní informace
pouze sdružené sítě
  1. typicky je to informace „sítě od této IP adresy po tuto IP adresu“
jak směruje a udržuje směrovací informace v rámci AS je na správci daného AS
  1. používá směrovací protokol podle vlastního výběru
  1. tzv. „směrovací politika“
původně musela být hierarchie AS přísně stromovitá
dnes v podstatě libovolná
  1. takže můžeme mít peering
umožňuje multihoming
  1. jednu síť připojenou pomocí několika ISP (z důvodu zvýšení spolehlivosti)

---
Autonomní systémy
jádro Internetu
        AS 2
AS 1

---
EGP, BGP
Exterior Gateway Protocols
  1. původně (v počátcích Internetu) se používal Exterior Gateway Protocol
  1. vyžadoval stromovou strkturu AS
  1. a jednu páteřní síť Internetu
dnes se používá BGP (Border Gateway Protocol)
  1. umožňuje obecné zapojení AS (už ne pouze do stromu)
  1. podporuje CIDR
  1. několik verzí (dnes se používá verze 4)
  1. umožňuje nastavení priorit pro jednotlivé AS
    1. např. na základě rychlosti linek, vytížení, smluv, ...

---
IGP
Interior Gateway Protocols
  1. protokol používaný v rámci jednoho AS
  1. obecné označení pro různé protokoly směrování v rámci jednoho AS
  1. politika směrování (aktualizace směrovacích tabulek) bývá jednotná v rámci AS
v IP se používají hlavně dva protokoly: RIP a OSPF
RIP (Router Information Protocol)
  1. vyvinut firmou Xerox
  1. používá algoritmus vector-distance (poprvé použit už v ARPANETu, 1969)
  1. vhodné jen pro malé a střední sítě
OSPF (Open Shortest Path First)
  1. používá princip link state
  1. používá se i ve větších sítích

---
RIP
firma Xerox v PARC, 1981
RFC 2452 (RIPv2)
populární protokol, implementován v UNIXu
na konci osmdesátých let v podstatě norma pro směrování v IP sítích
distribuovaný algoritmus – podílí se na něm všechny směrovače v síti
  1. konvergence = doba, než se ustálí informace ve směrovacích tabulkách
typu vector-distance
  1. směrovače si předávají aktualizace tvořené směrovým vektorem a vzdáleností
  1. vektor je vlastně adresa sítě a vzdálenost je podle metriky
používá UDP protokol, port 520
velmi jednoduchý na konfiguraci
běží jako daemon – na aplikační úrovni

---
RIP aktualizace
ve směrovací tabulce je:
  1. síťová cílová adresa
  1. metrika (vzdálenost k cíli)
  1. adresa směrovače (musí být dostupný přes jednu ze sítí)
  1. časovač (doba od poslední aktualizace záznamu)
RIP jako metriku používá počet směrovačů na cestě k cíli (hops)
  1. maximum je 15, nekonečno je 16
  1. tedy je možné mít v jednom AS maximálně 15 směrovačů mezi dvěma uzly
směrovač vysílá svoji tabulku sousedům každých 30 sekund
podle příchozích informací si upravuje svoji vlastní směrovací tabulku
  1. k informacím od sousedů přičte jedničku a uloží si ji do své tabulky

---
RIP
10.4.0.0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
A
B
C
E0
S0
S0
S1
S0
E0
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	E0	0
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S0	1
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.1.0.0	S0	1
10.4.0.0	S1	1
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	1
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S0	1
10.4.0.0	S0	2
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.1.0.0	S0	1
10.4.0.0	S1	1
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	1
10.1.0.0	S0	2

---
RIP konvergence
časovač se používá pro zneplatnění neaktuálních informací
  1. pokud do 180 s nepřijde od souseda informace, nastaví se v tabulce na nekonečno (16)
  1. pokud nepřijde do dalších 120 s, informace se z tabulky odstraní (garbage collection)
RIP má problém s pomalou konvergencí
  1. změna v síti se z jednoho konce sítě na druhý může propagovat dlouho
  1. maximálně 15*30s = 450s, cca 7,5 min.
  1. triggered update: při změně v topologii se propagují co nejdříve
problém se smyčkami ve směrovacích tabulkách
  1. zacyklení uživatelských paketů
  1. vzniká pomalou konvergencí, způsobuje vážné problémy

---
RIP smyčky
10.1.0.0
10.3.0.0
10.2.0.0
10.4.0.0
A
B
C
E0
S0
S0
S1
S0
E0
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S0	1
10.4.0.0	S0	2
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.1.0.0	S0	1
10.4.0.0	S1	1
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	1
10.1.0.0	S0	2
10.1.0.0
10.4.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
A
B
C
E0
S0
S0
S1
S0
E0
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S0	1
10.4.0.0	S0	2
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.1.0.0	S0	1
10.4.0.0	S1	1
10.3.0.0	S0	0
 10.4.0.0	E0	
10.2.0.0	S0	1
10.1.0.0	S0	2

---
RIP smyčky
10.1.0.0
10.4.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
A
B
C
E0
S0
S0
S1
S0
E0
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S0	1
10.4.0.0	S0	2
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.1.0.0	S0	1
10.4.0.0	S1	1
10.3.0.0	S0	0
10.4.0.0	S0	2
10.2.0.0	S0	1
10.1.0.0	S0	2
10.4.0.0
10.1.0.0
10.2.0.0
10.3.0.0
A
B
C
E0
S0
S0
S1
S0
E0
10.1.0.0	E0	0
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S0	1
10.4.0.0	S0	4
10.2.0.0	S0	0
10.3.0.0	S1	0
10.1.0.0	S0	1
10.4.0.0	S1	3
10.3.0.0	S0	0
 10.4.0.0	S0	2
10.2.0.0	S0	1
10.1.0.0	S0	2

---
RIP smyčka
omezení zvyšování metriky do nekonečna
  1. RIP zavedl explicitní omezení na 16
split horizon
  1. směrovač neposílá do daného síťového rozhraní informace o cestách, které mu přišly z tohoto rozhraní
poison reverse
  1. zpět po stejném rozhraní posílá metriku nekonečno (16)
hold down
  1. směrovač po obdržení informace o nedostupnosti sítě po určitou dobu nebere v potaz další informace o změně směru a metriky pro danou síť
  1. minimalizace dopadu směrovacích smyček
triggered update

---
RIPv1
16b
8b
8b
příkaz
verze (1)
0
typ adresy (IP = 2)
0
IP adresa
0
0
metrika (vzdálenost k cíli)
příkaz: výzva/směrovací informace
IP adresa: adresa sítě
metrika: počet hopů k síti

---
RIPv2
16b
8b
8b
příkaz
verze (2)
0
typ adresy (IP = 2)
označení cesty (tag)
IP adresa
síťová maska
adresa sousedního směrovače
metrika (vzdálenost k cíli)
podpora CIDR
vysílání skupinovou (multicast) adresu 224.0.0.9
autentizace informací

---
Problémy RIP
Omezená nejdelší možná cesta
  1. na 15 hopů
počítání do nekonečna (16)
fixní metrika
  1. jen hopy, žádná jiná možnost
nelze využít paralelních cest pro rozkládání zátěže
RIPng: pro IPv6 (RFC 2080)
  1. v podstatě pouze změna IP adres
  1. zůstávají zachovány ostatní vlastnosti (a problémy)
33.6kbps
A
B
1Mbps
1Mbps
1Mbps
A
B

---
OSPF
Open Shortest Path First
  1. vychází ze staršího SPF
RFC 1245 (z roku 1991), version 2: RFC 2328 (z roku 1998)
pracuje přímo nad IP (číslo protokolu je 89)
algoritmus typu link-state
  1. aktivně testuje stav linky k sousedním směrovačům – tuto informaci posílá do celé sítě
  1. tyto informace rozesílá všem ostatním směrovačům
  1. každý směrovač v síti má úplnou informaci o celé topologii sítě
  1. počítá optimální cesty pomocí Dijkstrova algoritmu (sám za sebe)
podporuje alternativní cesty, loadbalancing

---
OSPF metrika
metrika: virtuální cena
  1. minimalizuje se (čím menší cena, tím větší šance, že se cesta zvolí)
  1. určená administrativně, měla by zahrnovat všechny potřebné vlastnosti (propustnost, vytížení, ceně)
  1. vztahuje se k rozhraní směrovače (=> může být asymetrická)
umožňuje rozdělit AS na několik oblastí (area)
  1. analogie k AS, ale v jeho rámci
  1. informace o vnitřní struktuře se	nešíří vně oblasti
  1. jedna oblast (0) je páteřní
  1. bez stanic, jsou k ní připojeny všechny ostaní oblasti
  1. oblast má mít max. 80 směrovačů
páteř, oblast 0
oblast 1
oblast 2
oblast 3

---
OSPF oblasti
páteřní směrovače
ASBR
(AS Border Router)
oblast 0
ABR
(Area Border Router)
oblast 1
oblast 2
ABR
Autonomní systém

---
OSPF směrování
SPF algoritmus se provádí zvlášť pro každou oblast
směrování je vlastně dvoustupňové: v rámci oblasti a mezi oblastmi
topologická databáze má tvar orientovaného grafu
směrovač si udržuje databázi sousedů (každý jinou)
  1. sousedi se objeví pomocí tzv. Hello protokolu
    1. udržování sousedských vztahů
    1. výměna směrovacích informací
dále si udržuje celkovou topologii sítě (všichni by měli mít stejnou)
směrovací tabulky pro směrování datagramů
  1. mění se podle výpočtu nejkratších cest podle aktuální topologie sítě

---
OSPF aktualizace
nový směrovač
  1. zjistí, kdo jsou jeho sousedi
  1. s každým sousedem si synchronizuje topologickou databázi
  1. poté oznámí všem ostatním směrovačům navázání sousedských vztahů
již fungující směrovač
  1. kontroluje pomocí Hello paketů, zda linky k sousedům jsou OK
    1. každých 10s
  1. pokud nejsou změny, jednou za 30 minut vysílá informace o sousedských vztazích
  1. pokud je změna, ihned informuje

---
RIP vs OSPF