Počítačové sítě II
14. Transportní vrstva: TCP a UDP
Miroslav Spousta, 2006
<qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

---
Transportní vrstva
přítomná v ISO/OSI i TCP/IP
odpovědná za rozšíření vlastností IP na ty, které požaduje vyšší vrstva (aplikační)
  1. spojovanost
  1. spolehlivost
další možná přizpůsobení
  1. řízení toku
  1. bufferované vysílání a příjem
  1. rozlišení mezi více adresáty v rámci uzlu
  1. plně duplexní spojení
  1. transparentní přenos libovolných dat
pozorování: ne všechny aplikace vyžadují všechny tyto vlastnosti

---
TCP a UDP
aplikace mohou využívat dva způsoby komunikace
UDP (User Datagram Protocol)
  1. má obdobné vlastnosti jako protokol IP
  1. přidává navíc možnost adresovat více procesů v rámci jednoho uzlu (pomocí portů)
  1. přidává kontrolní součet k celému datagramu (IP nemá!)
TCP (Transmission Control Protocol)
  1. podstatně rozšiřuje vlastnosti IP
  1. spolehlivý (řeší výpadek datagramů jejich přeposláním)
  1. spojovaný – před komunikací je nutné navázat spojení, také se spojení ukončuje
  1. libovolně velká data pro přenos
  1. řízení toku dat (ochrana proti zahlcení příjemce i sítě)
  1. stejně jako UDP nabízí jemnější adresaci než IP protokol pomocí portů

---
TCP/IP
porty
Port
ICMP
UDP
TCP
17
IP Protocol
6
1
ARP
IP
RARP
0x0800
Ethernet type
0x0806
0x8035
Ethernet

---
Porty
porty (doslova přístav) jsou reprezentovány celým číslem (1..65535)
  1. je to jakási relativní adresa v rámci uzlu
porty existují „od začátku“, nevznikají, ani nezanikají
aplikace se připojují k portům, pokud chtějí komunikovat pomocí transportních protokolů
  1. mohou využívat více portů pro různou komunikaci
  1. ale k jednomu portu patří nejvíce jedna aplikace
některé porty jsou tzv. dobře známé (well-known)

---
Well-known porty
některé porty, mají definován význam
  1. udávají, jaká aplikace (služba) na daném portu pracuje
  1. umožňují komunikaci s aplikací na vzdáleném serveru (pokud by byly porty náhodné, nevíme, kam se připojit)
well-known (dobře známé) porty: mají čísla 1-1023
  1. přiděluje IANA, původně jako RFC, dnes http://www.iana.org/assignments/port-numbers
  1. 21, 20 – FTP, 22 – SSH (secure shell), 23 – telnet, 25 – SMTP (pošta), 53 – DNS
  1. 80 – HTTP (WWW), 110 – POP3 (vybírání pošty), 143 – IMAP
  1. 443 – HTTPS (šifrovaný web), ...
registrované porty: mají čísla 1024 – 49151
  1. IANA nepřiděluje, pouze registruje použití (3306 – MySQL, 1433 – MSSQL)
ostatní porty: 49152 – 65535
  1. volně k použití (např. pro klienty)

---
Sockety
spojení je identifikováno pomocí dvou socketů
  1. každý na jedné straně komunikujícího páru uzlů
socket je dvojice IP adresa – číslo portu
  1. např 192.168.33.1:3306
na jednom portu tedy může probíhat několik spojení
  1. rozeznají se podle adresy/portu protistrany
  1. např. web server: všechna příchozí spojení používají port 80, ale liší se socketem protistrany (klienta)
sockety původně vznikly v UNIXu (kde je „všechno“ soubor) – pracuje se s nimi jako se soubory

---
UDP
User Datagram Protocol, RFC 768
velmi jednoduchá nadstavba nad IP
navíc poskytuje (de)multiplexování v rámci jednoho uzlu
  1. neboli porty
má malou režii (8 byte)
  1. výhodné pro aplikace, které nepotřebují vlastnosti TCP
  1. ale hodí se jim jednoduchost (a rychlost), bezestavovost
může být použit pro broadcast/multicast, obcházení problémů PAT
také zahrnuje kontrolní součet přes celý datagram (0 – nepoužitý)
  1. dokonce i přes pseudozáhlaví – data, která se nepřenáší (jsou již obsažena v IP hlavičce), ale kontrolní součet se počítá, jako by byla přítomna
  1. pokud uzel přijme UDP datagram se špatným kontrolním součtem – zahodí se
velikost datagramu musí být taková, aby se vešel do IP datagramu

---
UDP
16b
16b
zdrojová (source) IP adresa
cílová (destination) IP adresa
0
Protocol
Délka datagramu
UDP
  pseudozáhlaví
UDP
  hlavička
16b
16b
zdrojový (source) port
cílový (destination) port
délka dat
Kontrolní součet
data

---
TCP
Transmission Control Protocol, RFC 793
výborně řeší problém spolehlivé komunikace – nad IP
oproti ostatním protokolům (IP, UDP) velmi složitý
vlastnosti:
  1. spojovaný charakter (3 fáze: navázání spojení, přenos dat, ukončení spojení)
  1. jedná se o dvoubodovou komunikace (vždy komunikují právě dva uzly)
  1. obousměrný (plně duplexní) přenos dat
  1. implementuje řízení toku
  1. předchází zahlcení
  1. spolehlivost (automatické přeposílání ztracených/poškozených dat)
  1. vůči vyšším protokolům se tváří jako bytová roura
  1. korektní navázání a ukončení spojení (obě strany souhlasí s navázáním spojení, nedojde ke ztrátě dat při navazování ani při ukončování spojení)

---
TCP
spojovaná komunikace:
  1. pouze na transportní vrstvě, neumožňuje využívat nižší vrstvy
  1. neodpovídá úplně virtuálním okruhům
  1. týká se pouze koncových uzlů, nikoli transportní (IP) infrastruktury
zajištění spolehlivosti: kontinuální potvrzování a retransmise
  1. generují se pozitivní potvrzení (že příjemce data obdržel)
  1. odesilatel čeká na příjem potvrzení od příjemce
  1. pokud ho nedostane (příjemce nedostal data, nebo se ztratilo po cestě potvrzení) do určité doby od odeslání, vyšle segment dat znovu
  1. otázka, jak dlouho čekat?
timeout
1
1
2
2
2
1
1
2
2

---
Adaptivní opakování
jak nastavit timeout
  1. malá hodnota: způsobuje zbytečné retransmise
  1. velká hodnota: zpožďuje přenos při výpadku
odesilatel sleduje přenosové zpoždění datagramů, podle toho si nastaví timeout
  1. sleduje průměrný round-trip (čas, za který mu přijde potvrzení)
  1. timeout se dynamicky mění podle kvality linky (podle váženého průměru a rozptylu)
timeout je něco málo nad střední hodnotou
  1. pružně reaguje – je-li velký rozptyl, zvyšuje se, není-li, blíží se střední hodnotě
potvrzování se vkládá do protisměrně jdoucích paketů (není samostatné) – nemá velkou režii

---
Řízení toku dat
TCP se na data dívá jako na posloupnost bytů
  1. postupně je bufferuje, až má dostatečně velký úsek (nebo po vypršení timeoutu), předá data ke zpracování nižší vrstvě (vytvoří tzv. segment)
aby nedošlo k zahlcení příjemce, používá se řízení toku dat pomocí tzv. metody klouzavého okna (sliding window)
  1. protějšek inzeruje v každém poslaném segmentu dat, kolik má místa v bufferech
  1. pokud inzeruje 0, měl by uzel přestat vysílat
je potřeba zabránit, aby příjemce inzeroval příliš malé okno (bajty)
  1. příliš by vzrostla režie
  1. potvrzení se posílá až když je zpracováno určité množství dat (zpožďování potvrzení, max. 500ms)
stejně tak není žádoucí, aby odesilatel posílal malé segmenty
  1. opět kvůli režii

---
Sliding window
inzerovaná velikost okna
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
proud dat
musí počkat,
než se okno posune
potvrzeno
možno odeslat
nepotvrzeno
v okně jsou nepotvrzená data
přijetím potvrzení se okno posune doprava
pokud nemáme potvrzená data a vyčerpali jsme okno, musíme počkat
  1. na potvrzení, případně (pokud vyprší časovač) na retransmisi

---
Řízení toku
odesilatel
příjemce
 nabídka
1500
1-1000
1001-1500
1000
500
 příjemce zpracoval
data
1500
0
1500
1000
 potvrzení
1501-2000
2000
500
2001-2500
2500
1000
Nemůže vysílat

---
TCP
16b
16b
zdrojový (source) port
cílový (destination) port
pořadové číslo (seq)
číslo potvrzení (ack)
délka
záhlaví
0
flags (6 bitů)
šířka okna
kontrolní součet
ukazatel spěšných dat
optional data (+padding)
data

---
Popis TCP segmentu
porty: 0 – 65535 (jsou v prvních 64 bitech (kvůli ICMP))
pořadové číslo: sequence number – označuje, kolik byte bylo odesláno
  1. na počátku spojení je to náhodné číslo
  1. kvůli bezpečnosti (aby se nedalo odhadnout)
číslo potvrzení – udává, že všechny předcházející byte jsou potvrzeny
  1. je to číslo, které protistrana očekává jako následující
délka záhlaví – v násobcích 32 bitů (4B)
šířka okna: počet byte, které je možné ještě vyslat bez příchodu potvrzení
  1. odpovídá velikosti vyrovnávací paměti protistrany
kontrolní součet – zabezpečení přes celý segment (včetně pseudozáhlaví)
ukazatel spěšných dat – poslední byte urgentních dat
volitelné možnosti – např. MSS

---
Příznaky TCP segmentu
bitové pole (6b)
URG – spěšná (urgentní data) v segmentu
ACK – udává, že pole potvrzení je platné
PSH – požaduje okamžité doručení segmentu vyšší vrstvě (pro interaktivní aplikace, ...)
RST – požaduje okamžité ukončení spojení
SYN – žádost o navázání spojení (segment neobsahuje data)
FIN – žádost o přerušení spojení

---
Navázání spojení
musí fungovat spolehlivě i v případě ztráty některého IP datagramu
jedna strana (klient) je aktivní, protistrana (server) je (zpočátku) pasivní
send (SYN seq = x)
receive (SYN seq = x)
send (SYN seq = y, ACK = x+1)
receive (SYN seq = y, ACK = x+1)
send (seq = x+1, ACK = y+1 )
receive (seq = x+1, ACK = y+1)

---
Ukončení spojení
stejně jako navázání musí fungovat spolehlivě
  1. i v případě ztráty některého IP datagramu
  1. zaručit, že všechna data, která byla odeslána před uzavřením dojdou (v obou směrech!)
send (FIN seq = x)
receive (FIN seq = x)
send (seq = y, ACK = x+1)
send (FIN seq = y+1, ACK = x+1)
receive (seq = y, ACK = x+1)
receive (FIN seq = y+1, ACK = x+1)
send (ACK seq = x+1, ACK = y+2)
receive (seq = x+1, ACK y + 2)